## Slide 1: PETA DIGITAL
Hurien Helmi, S.T., M.Sc.
Modified from Ign. Adi Prabowo, S.T., M.Si.
MATERI KKN STTNAS semester Genap 2018/2019

## Slide 2: PETA
gambaran dari seluruh/sebagian permukaan bumi/unsur-unsur yg berkaitan dng permukaan bumi, dipilih & diperkecil dalam bidang datar (skala)

## Slide 3: Manfaat peta
Menunjukkan lokasi di permukaan bumi
Menggambarkan luas dan bentuk berbagai fenomena
Menentukan arah & jarak
Menunjukkan ketinggian & kemiringan lereng

## Slide 4: Manfaat peta (2)
Menyajikan persebaran sifat alami & non alami
Melukiskan luas & pola
Memungkinkan pengambilan kesimpulan
Memperlihatkan gerak perubahan & prediksi

## Slide 5: Macam Peta
Peta Foto :
peta yg dihasilkan dari mozaik foto udara (ortofoto)
Berdasarkan jenis
Peta Garis :
peta yg menyajikan detail alam & buatan manusia (titik, garis, luasan)

## Slide 6: Berdasarkan Skala
Peta Skala Besar (1:5.000 – 1:250.000)
menggambarkan wilayah yg relatif sempit.
misal : peta Prop. DIY
Peta Kadaster
(1:100 – 1:5.000)
menggambarkan peta-peta tanah & peta sertifikat tanah (DEPDAGRI)

## Slide 7
Peta Skala Kecil
(1:500.000 – 1:1.000.000)
Menggambarkan daerah yg cukup luas (negara)
misal : Peta Republik Indonesia
Peta Skala Sedang (1:250.000 – 1:500.000)
Menggambarkan daerah yg agak luas
misal : Peta regional Jateng
Peta Skala Geografis
(< 1:1.000.000)
Menggambarkan kelompok negara, benua, dunia

## Slide 8: Berdasarkan informasi
Peta Umum (Ikhtisar)
menggambarkan segala sesuatu yg ada dalam suatu daerah
Peta Khusus (Tematik)
menggambarkan kenampakan tertentu di permukaan bumi
misal : peta kepadatan penduduk, peta geologi, peta irigasi

## Slide 9: Peta tematik biasanya dilengkapi data-data :
Luas wilayah
Lokasi & batas administrasi
Letak, jarak, arah suatu tempat
Persebaran SDA
Persebaran SOSBUDEK
Kenampakan fisik/data spesifik lain

## Slide 10: Skala Peta
Macam skala peta :
1. Skala numerikal (numerical scale)
sering ditulis sebagai pecahan
Contoh : 1: 10.000
Perbandingan jarak peta dng jarak sebenarnya di lapangan

## Slide 11
2. Skala verbal (verbal scale)
Contoh : inch so mile
(1 inchi pada peta menunjukkan 1 mile di lapangan)
3. Skala grafis (graphic scale)
Ditunjukkan oleh garis lurus yg dibagi menjadi unit-unit yg sama panjang, di mana tiap unit menunjukkan panjang yg sama di lapangan

## Slide 12: Simbol pemetaan
Simbol Titik :
Menggambarkan penyebaran berbagai fenomena di permukaan bumi

## Slide 13
Simbol Garis :
Menggambarkan karakter fenomena yg bersifat kualitatif
misal : jalan, sungai, batas administratif

## Slide 14
Simbol Area :
Mewakili suatu area dengan simbol yg mencakup luasan tertentu
misal : daerah rawa, hutan, permukiman

## Slide 15: PETA DIGITAL
Proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital.
Fungsi
Menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu dan tempat menarik lainnya.
Jenis Peta Digital
Raster
Vektor
Notes: Saat ini

## Slide 25: INPUT DATA DALAM ARCGIS
Sumber input data
  Citra satellite/foto udara
  Pengukuran Lapangan (GPS)
  Peta (tematik, topografi, dll)
  Data koordinat
  Data online

## Slide 26: MENCARI/MEMASUKKAN KOORDINAT
Buka Google Maps
Pada kotak pencarian di bagian atas, ketik koordinat Anda.
  Berikut ini contoh format yang berfungsi: Derajat, menit, dan detik (DMS): 41°24'12.2"U 2°10'26.5"T
  Derajat dan menit desimal (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  Derajat desimal (DD): 41.40338, 2.17403
Pin akan muncul pada koordinat Anda

## Slide 27: Membuat fitur baru
Klik Windows > Catalog

## Slide 28: Georeferensi data raster
Data raster tidak mempunyai referensi spasial
Klik pada Add Control Point
Klik pada pin dalam peta Google Maps
Klik kanan, input X dan Y (koordinat)
Klik OK untuk konfirmasi
Lakukan langkah tsb di atas untuk pin koordinat yang sudah diketahui

## Slide 29: Georeferensi data raster (lanjut)
Setelah titik kontrol dimasukkan, lakukan georeferensi
Klik Georeferencing>Update Georeferencing

## Slide 30: Layout view

## Slide 31: Membuat fitur baru (lanjut)
Tentukan folder tempat akan dibuat fitur
Klik kanan pada folder tsb
Pilih New
Pilih Shapefile

## Slide 32: Membuat fitur baru (lanjut)
Tentukan nama file
Pilih tipe fitur (point, polyline, polygon)
Edit referensi spasial (mis. UTM)
Klik OK

## Slide 33: Editing

## Slide 34: Unsur Kelengkapan Peta
Judul Peta
Garis Astronomis
Inset
Garis Tepi Peta
Skala Peta
Sumber Peta
Tahun Pembuatan

## Slide 35
Mata Angin
Simbol Peta
Warna Peta
Legenda
Lettering
Jenis Huruf Lettering
Proyeksi Peta

## Slide 36: Layout peta

## Slide 37: Terima kasih